ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплект лабораторного оборудования

«Однофазные и трехфазные трансформаторы»

исполнение настольное, ручная версия

## Назначение

Комплект лабораторного оборудования «Однофазные и трехфазные трансформаторы» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по дисциплине: «Электрические машины», раздел «Трансформаторы».

## Технические характеристики

| Потребляемая мощность, В·А, не более | 200 |
| --- | --- |
| Электропитание: от трехфазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В частота, Гц | 380 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Диапазон рабочих температур, ˚С | +10…+35 |
| Влажность, % | до 80 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина (по фронту) ширина (ортогонально фронту) высота | 1200 700 1600 |
| Масса, кг, не более | 100 |
| Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте | 2 |

Технические требования

Комплект лабораторного оборудования «Однофазные и трехфазные трансформаторы» выполнен в настольном исполнении.

Конструкция тематического моноблока обеспечивает возможность подключения внешних модулей и измерительных приборов.

Комплектность

1. Моноблок «Однофазные и трехфазные трансформаторы» - 1 шт.

Назначение

Моноблок «Однофазные и трехфазные трансформаторы» предназначен для проведения лабораторно-практических работ по дисциплине:  «Электрические машины» раздел «Трансформаторы».

Технические требования

Моноблок имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей, типов С1-141 и С1-041. Боковые панели моноблока выполнены из полистирола, толщиной 3 мм белого цвета (глянец). Задняя стенка моноблока выполнена из материала ПВХ, толщиной 5 мм белого цвета (матовый). Лицевая панель выполнена из алюминиевого композитного материала БИЛДЕКС, наполнитель полиэстер, цвет белый BL 9003, толщиной 3 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием.

1.1 Модуль «Питание» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Питание» предназначен для ввода трехфазного напряжения 380 В, защиты от коротких замыканий в элементах стенда, а также подачи напряжений питания к отдельным модулям стенда.

Технические характеристики

| Ток утечки, мА | 30 |
| --- | --- |
| Ток защиты, А | 16 |

Технические требования

Модуль питания включает в себя вводной дифференциальный автомат, индикатор фаз, кнопочный пост управления Вкл/Выкл с магнитным пускателем, кнопку аварийного отключения.

1.2 Однофазный автотрансформатор – 1 шт.

Назначение

Однофазный автотрансформатор предназначен для плавного регулирования однофазного напряжения переменного тока.

Технические характеристики

| Число фаз | 1 |
| --- | --- |
| Предельное значение тока нагрузки, А | 2 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Диапазон выходных напряжений, В | 0…250 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Защита | от перегрузки по току |

1.3 Трехфазный автотрансформатор – 1 шт.

Назначение

Трехфазный автотрансформатор предназначен для плавного регулирование  трехфазного напряжения переменного тока.

Технические характеристики

| Число фаз | 3 |
| --- | --- |
| Предельное значение тока нагрузки, А | 4 |
| Номинальное входное напряжение, В | 380 |
| Диапазон выходных напряжений, В | 0…450 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Защита | от перегрузки по току |

1.4 Силовой модуль – 1 шт.

Назначение

Силовой модуль предназначен для подключения трехфазного автортансформатора к стенду.

Технические требования

Силовой модуль укомплектован защищенными клеммами, диаметром 4 мм.

1.5 Цифровой трехфазный ваттметр – 1 шт.

Назначение

Цифровой трехфазный ваттметр предназначен для измерения напряжения, тока и  активной мощности в каждой фазе трехфазного напряжения.

Технические характеристики

| Точность измерения напряжения, В. | 0,1 |
| --- | --- |
| Точность измерения тока, А | 0,01 |
| Точность измерения мощности, Вт | 1 |
| Максимальная частота входного сигнала, кГц | 1 |
| Время интеграции, с | 0,5 |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…600 |
| Диапазон измерения тока, А | 0…10 |

Технические требования

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации среднеквадратичных значений напряжения и тока, а также значения потребляемой активной мощности и коэффициента мощности для каждой фазы.

1.6 Трансформатор однофазный – 2 шт.

Назначение

Модуль предназначен для исследования однофазных трансформаторов.

Технические характеристики

| Номинальная мощность, ВА | 30 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 220 / 12 |

1.7 Трехфазная трансформаторная группа – 1 шт.

Назначение

Модуль предназначен для исследования трехфазных трансформаторов, обеспечивает возможность исследования различных схем включения обмоток.

Технические требования

Модуль состоит из трансформаторной группы, состоящей из трех маломощных однофазных трансформаторов с характеристиками: 30 ВА, 220/12 В.

1.8 Модуль «Мультиметры» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Мультиметры» предназначен для измерения электрических величин: токов и напряжений постоянного и переменного тока, сопротивления.

Технические характеристики

| Разрядность ЖК дисплея | 3 3/4 |
| --- | --- |
| Постоянное напряжение | 0.4/4/40/400/1000 В |
| Переменное напряжение | 0.4/4/40/400/1000 В |
| Постоянный ток | 400мкА/4 мА/40мА/400 мА/10 А |
| Переменный ток | 400мкА/4 мА/40мА/400 мА/10 А |
| Сопротивление | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/ 400кОм/4МОм40/ МОм |
| Прозвонка | есть |
| Диапазон частот по переменному току | 40…400 Гц |

Технические требования

В модуле должно использоваться 2 мультиметра.

1.9 Нагрузочный модуль – 1 шт.

Назначение

Нагрузочный модуль предназначен для снятия нагрузочных и рабочих характеристик трансформаторов.

Технические требования

Нагрузочный модуль представляет собой трехфазную группу переменных резисторов, переключение параметров обеспечивается галетным переключателем. Номинальное напряжение 12 В.

1.10 Микропроцессорная  система – 1 шт.

Назначение

Микропроцессорная система предназначена для управления модулями стенда, а также обеспечивает измерение, отображение и сохранение режимных параметров.

Технические требования

Микропроцессорная система представляет собой базовую платформу, выполненную в виде кросс-панели EL-01-05, рассчитанную на установку 5 субмодулей.

Базовая платформа оснащена:

- разъем питания типа SIL156, ±12 В.

- разъем типа IDC-10 для подключения дополнительных кросс-панелей, 2 шт.

- разъем для подключения дополнительного питания SIL156, +5 В.

- разъем для подключения дополнительных устройств по интерфейсы RS485.

- слоты SL-62 для подключения субмодулей.

Основание базовой платформы выполнена из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с 600 точек/дюйм.

Модульная архитектура базовой платформы позволяет проводить модернизацию методом добавления дополнительных кросс-панелей, каждая из которых рассчитана на подключение 4 и более субмодулей.

Субмодули представляют собой сменные устройства, которые позволяют:

- управлять различными устройствами (регулятор напряжения, функциональный генератор, преобразователь частоты и т.д.);

- производить измерения физических величин (ток, напряжение, температура, давление и т.д.);

- обрабатывать и передавать измеренные величины;

Каждый субмодуль имеет в составе микропроцессор, который обеспечивает предварительную обработку информации.

Субмодуль подключается в слоты SL-62 базовой платформы, с помощью внешних контактов в количестве 62 шт.

Субмодуль выполнен из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с 600 точек/дюйм.

Субмодули могут быть связаны по интерфейсу RS485 или по интерфейсу I2С.

Максимальное количество одновременно подключаемых субмодулей ограничено только нагрузочными возможностями интерфейсов.

Связь с компьютером производится по интерфейсу USB (по желанию заказчика может быть установлена беспроводная система связи с дальностью до 400м). Управление всеми устройствами производится с помощью уникального протокола обмена. Скорость обмена по линии RS485 составляет 115200 бод, тактовая частота I2С 100 кГц.

1.11 Модуль ввода-вывода – 1 шт.

Назначение

Модуль ввода-вывода предназначен для отладки стенда, а также подключения ноутбука к аппаратной части стенда через USB разъем.

2. Набор аксессуаров и документов – 1 шт.

2.1 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт.

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов и сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов.

2.2 Паспорт – 1 шт.

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а также гарантийные обязательства.

2.3 Техническое описание оборудование – 1 шт.

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной документации стенда с подробным описанием основных технических характеристик стенда.

2.4 Мультимедийная методика – 1 шт.

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных экспериментов.

2.5 Руководство по выполнению базовых экспериментов – 1 шт.

Руководство должно включать краткие теоретические сведения, а также подробный порядок выполнения лабораторных работ:

1 Определение коэффициента трансформации двухобмоточного трансформатора.

2 Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0= f(U) однофазного трансформатора.

3 Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) однофазного трансформатора.

4 Определение уравнительного тока, вызванного неравенством коэффициентов трансформации параллельно включенных однофазных трансформаторов.

5 Определение уравнительного тока, вызванного неравенством напряжений короткого замыкания параллельно включенных однофазных трансформаторов.

6 Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0= f(U) трехфазного трансформатора.

7 Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) трехфазного трансформатора.

8 Определение группы соединений обмоток трехфазного трансформатора. Подтверждение недопустимости параллельной работы трехфазных трансформаторов с различными группами соединения обмоток.