ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплект лабораторного оборудования

«Распределительные сети систем электроснабжения»

исполнение настольное, ручная версия

## Назначение

Комплект лабораторного оборудования «Распределительные сети систем электроснабжения» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по курсам «Электроэнергетика», «Электроэнергетические системы и сети», «Установившиеся процессы в электроэнергетических системах», «Режимы работы электрооборудования станций и подстанций».

## Технические характеристики

| Потребляемая мощность, В·А, не более | 100 |
| --- | --- |
| Электропитание: от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В частота, Гц | 220 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Диапазон рабочих температур, ˚С | +10…+35 |
| Влажность, % | до 80 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина (по фронту) ширина (ортогонально фронту) высота | 1200 300 760 |
| Масса, кг, не более | 50 |
| Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте | 2 |

Комплектность

1. Моноблок «Распределительные сети систем электроснабжения» - 1 шт.

Назначение

Моноблок «Распределительные сети систем электроснабжения» предназначен для проведения лабораторно-практических работ.

Технические требования

Моноблок имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей, типов С1-141 и С1-041. Боковые панели моноблока выполнены из полистирола, толщиной 3 мм белого цвета (глянец). Задняя стенка моноблока выполнена из материала ПВХ, толщиной 5 мм белого цвета (матовый). Лицевая панель выполнена из алюминиевого композитного материала БИЛДЕКС, наполнитель полиэстер, цвет белый BL 9003, толщиной 3 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием.

1.1 Модуль «Питание» – 1 шт.

Назначение

Модуль «Питание» предназначен для ввода однофазного напряжения 220В, защиты от коротких замыканий в элементах стенда, а также подачи низковольтных напряжений питания переменного и постоянного тока к отдельным модулям стенда.

Технические характеристики

| Ток утечки, мА | 30 |
| --- | --- |
| Ток защиты, А | 16 |

Технические требования

Модуль питания оснащен вводным дифференциальным автоматом, тумблером «Сеть» и светодиодной индикацией.

1.2 Цифровой однофазный ваттметр – 2 шт.

Назначение

Цифровой однофазный ваттметр предназначен для измерения напряжения, тока и  активной мощности.

Технические характеристики

| Точность измерения напряжения, В. | 0,1 |
| --- | --- |
| Точность измерения тока, А | 0,01 |
| Точность измерения мощности, Вт | 1 |
| Максимальная частота входного сигнала, кГц | 1 |
| Время интеграции, с | 0,5 |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…600 |
| Диапазон измерения тока, А | 0…10 |

Технические требования

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации среднеквадратичных значений напряжения и тока, а также значения потребляемой активной мощности и коэффициента мощности.

Ваттметр позволяет измерять как переменное, так и постоянное напряжение и ток.

1.3 Трансформатор однофазный – 1 шт.

Назначение

Модуль предназначен для исследования однофазных трансформаторов.

Технические характеристики

| Номинальная мощность, ВА | 30 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 220 / 12 |

1.4 Модуль «Мультиметры» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Мультиметры» предназначен для измерения электрических величин: токов и напряжений постоянного и переменного тока, сопротивления.

Технические характеристики

| Разрядность ЖК дисплея | 3 3/4 |
| --- | --- |
| Постоянное напряжение | 0.4/4/40/400/1000 В |
| Переменное напряжение | 0.4/4/40/400/1000 В |
| Постоянный ток | 400мкА/4 мА/40мА/400 мА/10 А |
| Переменный ток | 400мкА/4 мА/40мА/400 мА/10 А |
| Сопротивление | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/ 400кОм/4МОм40/ МОм |
| Прозвонка | есть |
| Диапазон частот по переменному току | 40…400 Гц |

Технические требования

В модуле должно использоваться 2 мультиметра.

1.5 Нагрузочный модуль – 1 шт.

Назначение

Нагрузочный модуль предназначен для снятия нагрузочных характеристик.

Технические требования

- нагрузочный модуль состоит из модулей Активная нагрузка, Емкостная нагрузка и Индуктивная нагрузка;

- дискретное изменение сопротивления,

- переключение параметров обеспечивается галетным переключателем,

- номинальное напряжение 220 В.

1.6 Модель линии электропередач – 1 шт.

Назначение

Модель линии электропередач моделирует работу ЛЭП, предназначена для исследования работы линий электропередач.

Технические требования

Изменение активного и индуктивного сопротивлений линии осуществляется галетными переключателями.

1.7 Микропроцессорная  система – 1 шт.

Назначение

Микропроцессорная система предназначена для управления модулями стенда, а также обеспечивает измерение, отображение и сохранение режимных параметров.

Технические требования

Микропроцессорная система представляет собой базовую платформу, выполненную в виде кросс-панели EL-01-05, рассчитанную на установку 5 субмодулей.

Базовая платформа оснащена:

- разъем питания типа SIL156, ±12 В.

- разъем типа IDC-10 для подключения дополнительных кросс-панелей, 2 шт.

- разъем для подключения дополнительного питания SIL156, +5 В.

- разъем для подключения дополнительных устройств по интерфейсы RS485.

- слоты SL-62 для подключения субмодулей.

Основание базовой платформы выполнена из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с 600 точек/дюйм.

Модульная архитектура базовой платформы позволяет проводить модернизацию методом добавления дополнительных кросс-панелей, каждая из которых рассчитана на подключение 4 и более субмодулей.

Субмодули представляют собой сменные устройства, которые позволяют:

- управлять различными устройствами (регулятор напряжения, функциональный генератор, преобразователь частоты и т.д.);

- производить измерения физических величин (ток, напряжение, температура, давление и т.д.);

- обрабатывать и передавать измеренные величины;

Каждый субмодуль имеет в составе микропроцессор, который обеспечивает предварительную обработку информации.

Субмодуль подключается в слоты SL-62 базовой платформы, с помощью внешних контактов в количестве 62 шт.

Субмодуль выполнен из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с 600 точек/дюйм.

Субмодули могут быть связаны по интерфейсу RS485 или по интерфейсу I2С.

Максимальное количество одновременно подключаемых субмодулей ограничено только нагрузочными возможностями интерфейсов.

Связь с компьютером производится по интерфейсу USB (по желанию заказчика может быть установлена беспроводная система связи с дальностью до 400м). Управление всеми устройствами производится с помощью уникального протокола обмена. Скорость обмена по линии RS485 составляет 115200 бод, тактовая частота I2С 100 кГц.

1.8 Модуль ввода-вывода – 1 шт.

Назначение

Модуль ввода-вывода предназначен для отладки стенда, а также подключения ноутбука к аппаратной части стенда через USB разъем.

2. Набор аксессуаров и документов – 1 шт.

2.1 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт.

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов и сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов.

2.2 Паспорт – 1 шт.

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а также гарантийные обязательства.

2.3 Техническое описание оборудование – 1 шт.

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной документации стенда с подробным описанием основных технических характеристик стенда.

2.4 Мультимедийная методика – 1 шт.

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных экспериментов.

2.5 Руководство по выполнению базовых экспериментов – 1 шт.

Руководство должно включать краткие теоретические сведения, а также подробный порядок выполнения лабораторных работ:

1. Измерение параметров установившегося режима работы трансформатора.

2. Измерение параметров установившегося режима работы линии электропередачи.

3. Измерение параметров установившегося режима работы разомкнутой распределительной электрической сети.

4. Снятие статической характеристики мощности по напряжению батареи конденсаторов.

5. Влияние компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи на параметры установившегося режима работы разомкнутой распределительной электрической сети.