ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплект лабораторного оборудования

«Передача и качество электрической энергии в системах электроснабжения»

исполнение настольное, компьютерная версия

## Назначение

Комплект лабораторного оборудования «Передача и качество электрической энергии в системах электроснабжения» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков.

## Технические характеристики

| Потребляемая мощность, В·А, не более | 300 |
| --- | --- |
| Электропитание: от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В частота, Гц | 220 50 |
| Рабочие напряжение, В | 12 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Диапазон рабочих температур, ˚С | +10…+35 |
| Влажность, % | до 80 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина (по фронту) ширина (ортогонально фронту) высота | 2400 300 760 |
| Масса, кг, не более | 100 |
| Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте | 2 |

Технические требования

Комплект лабораторного оборудования «Передача и качество электрической энергии в системах электроснабжения» выполнен в настольном исполнении. Комплект разделен на два моноблока.

Конструкция моноблоков обеспечивает возможность подключения внешних модулей и измерительных приборов.

Наличие ноутбука, осциллографа и программного обеспечения позволяет выполнить осциллографирование переходных процессов, снимать статические и динамические характеристики с помощью виртуальных приборов.

Комплектность

1. Ноутбук – 1 шт.

Назначение

Ноутбук предназначен для управления модулями стенда, отображения результатов измерений приборами и осциллографом.

Технические характеристики

| № п/п | Техническая спецификация Товара | Требование к технической спецификации Товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Процессор и частота | Не менее Celeron 1600МГц |
| 2 | Объем памяти | Не менее 2Gb |
| 3 | Оптический привод | Не менее DVD±RW SATA |
| 4 | Жесткий диск | Не менее 500 Gb, SATA 6Гб/с, 5400RPM |
|  | Разъемы | Не менее 3х USB2.0, RJ 45, |
|  | Модель встроенной видеокарты | Наличие |
| 7 | Манипулятор “мышь” | USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши |
| 8 | Предустановленное программное обеспечение | Microsoft Windows 7 или позднее. |
| 9 | Дисплей | Тонкопленочные транзисторы (TFT) LCD. Не менее 15.6" широкоформатный, не менее 1366x768 |

2. Моноблок «Передача и качество электрической энергии в системах электроснабжения» - 2 шт.

Назначение

Моноблок «Передача и качество электрической энергии в системах электроснабжения» предназначен для проведения лабораторно-практических работ.

Технические требования

Моноблок имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей, типов С1-141 и С1-041. Боковые панели моноблока выполнены из полистирола, толщиной 3 мм белого цвета (глянец). Задняя стенка моноблока выполнена из материала ПВХ, толщиной 5 мм белого цвета (матовый). Лицевая панель выполнена из алюминиевого композитного материала БИЛДЕКС, наполнитель полиэстер, цвет белый BL 9003, толщиной 3 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием.

Моноблок оснащен розеткой, для обеспечения питания ноутбука.

2.1 Модуль «Питание» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Питание» предназначен для ввода однофазного напряжения 220В, защиты от коротких замыканий в элементах стенда, а также подачи низковольтных напряжений питания переменного и постоянного тока к отдельным модулям стенда.

Технические характеристики

| Ток утечки, мА | 30 |
| --- | --- |
| Ток защиты, А | 16 |

Технические требования

Модуль питания оснащен вводным дифференциальным автоматом, тумблером «Сеть» и светодиодной индикацией.

2.2 Нагрузочный модуль – 1 шт.

Назначение

Нагрузочный модуль предназначен для обеспечения нагрузкой исследуемых электрических схем.

Технические требования

Нагрузочный модуль состоит из модулей «Активная нагрузка», «Индуктивная нагрузка» и «Емкостная нагрузка».

Каждый модуль представляет собой трехфазную группу переменных резисторов, индуктивности или емкости, переключение параметров обеспечивается галетным переключателем.

2.3 Цифровой трехфазный ваттметр – 2 шт.

Назначение

Цифровой трехфазный ваттметр предназначен для измерения напряжения, тока и  активной мощности в каждой фазе трехфазного напряжения.

Технические характеристики

| Точность измерения напряжения, В. | 0,1 |
| --- | --- |
| Точность измерения тока, А | 0,01 |
| Точность измерения мощности, Вт | 1 |
| Максимальная частота входного сигнала, кГц | 1 |
| Время интеграции, с | 0,5 |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…600 |
| Диапазон измерения тока, А | 0…10 |

Технические требования

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации среднеквадратичных значений напряжения и тока, а также значения потребляемой активной мощности и коэффициента мощности для каждой фазы.

Ваттметр позволяет измерять как переменное, так и постоянное напряжение и ток.

2.4 Модель питания электрической сети – 1 шт.

Назначение

Модель питания электрической сети представляет собой модель трехфазного трансформатора реальной понижающей подстанции.

Технические требования

Модель реализована на трансформаторах с характеристиками: 30 ВА, 220/12 В. Выход модуля – система трехфазного напряжения амплитудой 12 В. Модель питания электрической сети оснащена кнопкой Авария, нажатие которой соответствует снижению напряжения до 5 В.

2.5 Фильтрокомпенсирующее устройство – 1 шт.

Назначение

Фильтрокомпенсирующее устройство предназначено для обеспечения компенсация высших гармоник тока.

Технические требования

Фильтрокомпенсирующее устройство представляет собой параллельное соединение индуктивной и переменной емкостной нагрузок, предназначенное для компенсации высших гармоник тока.

2.6 Цифровой двухканальный осциллограф – 1 шт.

Назначение

Цифровой двухканальный осциллограф предназначен для осциллографирования переходных процессов, снятия статических и динамических характеристик.

Технические характеристики

| Полоса пропускания осциллографа, МГц | до 40 |
| --- | --- |
| Количество каналов | два канала, дополнительный канал внешней синхронизации |
| Частота выборки в реальном времени, Ms/s | 100 |
| Разрешение, Bit | 8 |
| ​Емкость памяти, К | 10-64 |
| ​Произвольно настраиваемый режим предзаписи/послезаписи, % | 0 - 100 |
| ​Режим самописца, тестирование по маске, курсорные измерения | Наличие |
| ​23 типа автоматических измерений | Наличие |
| ​Фурье-анализатор спектра, 4 типа математических операций, Лиссажу, | Наличие |
| Автоматическая установка оптимального режима развертки и синхронизации | Наличие |
| Интерфейс USB осциллографа-приставки | USB 2.0 |
| Сохранение данных, форматы | BMP, JPG, Excel |
| Сохранение настроек прибора | Наличие |
| Программное обеспечение совместимое с операционными системами | Windows |

​

2.7 Модель линии электропередач – 1 шт.

Назначение

Модель линии электропередач моделирует работу ЛЭП, предназначена для исследования работы линий электропередач.

Технические требования

Изменение активного и индуктивного сопротивлений линии осуществляется галетными переключателями.

2.8 Модель емкостного компенсирующего устройства – 1 шт.

Назначение

Модель емкостного компенсирующего устройства предназначена для обеспечения продольной и поперечной компенсации реактивной мощности .

Технические требования

Модель емкостного компенсирующего устройства состоит из последовательного и/или параллельного включения батарей конденсаторов для обеспечения продольной или поперечной емкостной компенсации. Переключение параметров обеспечивается галетным переключателем.

2.9 Прибор для измерения показателей качества электроэнергии – 1 шт.

Назначение

Прибор для измерения показателей качества электроэнергии предназначен для измерения основных показателей качества электроэнергии.

Технические требования

Прибор для измерения показателей качества электроэнергии представляет собой устройства для измерения:

- отклонения частоты Δf, Гц,

- установившегося отклонения напряжения Δ Uy.

2.10 Двухполупериодный выпрямитель – 1 шт.

Назначение

Двуполупериодный выпрямитель предназначен для выпрямления переменного напряжения согласно двуполупериодной схеме выпрямления.

2.11 Однополупериодный выпрямитель – 1 шт.

Назначение

Однолупериодный выпрямитель предназначен для выпрямления переменного напряжения согласно однолупериодной схеме выпрямления.

2.12 Микропроцессорная  система – 1 шт.

Назначение

Микропроцессорная система предназначена для управления модулями стенда, а также обеспечивает измерение, отображение и сохранение режимных параметров.

Технические требования

Микропроцессорная система представляет собой базовую платформу, выполненную в виде кросс-панели EL-01-05, рассчитанную на установку 5 субмодулей.

Базовая платформа оснащена:

- разъем питания типа SIL156, ±12 В.

- разъем типа IDC-10 для подключения дополнительных кросс-панелей, 2 шт.

- разъем для подключения дополнительного питания SIL156, +5 В.

- разъем для подключения дополнительных устройств по интерфейсы RS485.

- слоты SL-62 для подключения субмодулей.

Основание базовой платформы выполнена из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с 600 точек/дюйм.

Модульная архитектура базовой платформы позволяет проводить модернизацию методом добавления дополнительных кросс-панелей, каждая из которых рассчитана на подключение 4 и более субмодулей.

Субмодули представляют собой сменные устройства, которые позволяют:

- управлять различными устройствами (регулятор напряжения, функциональный генератор, преобразователь частоты и т.д.);

- производить измерения физических величин (ток, напряжение, температура, давление и т.д.);

- обрабатывать и передавать измеренные величины;

Каждый субмодуль имеет в составе микропроцессор, который обеспечивает предварительную обработку информации.

Субмодуль подключается в слоты SL-62 базовой платформы, с помощью внешних контактов в количестве 62 шт.

Субмодуль выполнен из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с 600 точек/дюйм.

Субмодули могут быть связаны по интерфейсу RS485 или по интерфейсу I2С.

Максимальное количество одновременно подключаемых субмодулей ограничено только нагрузочными возможностями интерфейсов.

Связь с компьютером производится по интерфейсу USB (по желанию заказчика может быть установлена беспроводная система связи с дальностью до 400м). Управление всеми устройствами производится с помощью уникального протокола обмена. Скорость обмена по линии RS485 составляет 115200 бод, тактовая частота I2С 100 кГц.

2.13 Модуль ввода-вывода – 1 шт.

Назначение

Модуль ввода-вывода предназначен для отладки стенда, а также подключения ноутбука к аппаратной части стенда через USB разъем.

3. Набор аксессуаров и документов – 1 шт.

3.1 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт.

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов и сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов.

3.2 Паспорт – 1 шт.

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а также гарантийные обязательства.

3.3 Техническое описание оборудование – 1 шт.

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной документации стенда с подробным описанием основных технических характеристик стенда.

3.4 Мультимедийная методика – 1 шт.

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных экспериментов.

3.5 Комплект программного обеспечения – 1 шт.

В состав комплекта программного обеспечения входит ПО для работы с двухканальным осциллографом, а также ПО для управления модулями стенда.

Программное обеспечение для работы с двухканальным осциллографом позволяет осуществлять регистрацию исследуемых величин на экране ПК.

Программное обеспечение для работы с модулями позволяет регистрировать измеряемые величины.

3.6 Руководство по выполнению базовых экспериментов.

Руководство должно включать краткие теоретические сведения, а также подробный порядок выполнения лабораторных работ:

1. Раздел «Исследование параметров установившегося режима электрической сети»

1.1. Измерение параметров установившегося режима электрической сети с односторонним питанием.

1.2. Измерение параметров установившегося режима электрической сети с двусторонним питанием.

1.3. Потери электрической энергии в распределительных сетях.

2. Раздел «Регулирование напряжения в распределительной сети»

2.1. Регулирование напряжения путем поперечной компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи.

2.2. Регулирование напряжения путем продольной компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторной батареи.

3. Раздел «Исследование характеристик электрической нагрузки»

3.1. Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую активной нагрузкой.

3.2. Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую индуктивной нагрузкой.

3.3. Определение влияния отклонения напряжения на мощность, потребляемую емкостной нагрузкой.

4. Раздел «Качество электрической энергии в системах электроснабжения»

4.1. Измерение показателей качества электрической энергии.

4.2. Снижение уровня генерации высших гармоник путем замены однополупериодного выпрямителя на двухполупериодный в схеме питания нагрузки постоянным током.

4.3. Компенсация высших гармоник тока с помощью фильтрокомпенсирующего устройства.